## Slide 1: mBot : Initiation à la programmation graphique

## Slide 2: Présentation :
Il s'agit de piloter le robot mBot. Il est doté d'une carte électronique programmable. Celle-ci peut être programmée grâce à un ordinateur et communique avec elle soit par fil (port USB), soit sans fil par Wifi, ou par Bluetooth. On utilisera le logiciel « mBlock » pour créer nos programmes. Le langage graphique utilisé est du type bloc comme le logiciel « Scratch ».
Le robot mBot interagit avec son environnement en fonction du programme qu'on lui implante. Pour cela, il est capable de collecter des informations grâce à ses capteurs et de réaliser des actions grâce à ses actionneurs.

## Slide 3: Actions et actionneurs :
Nom de l’actionneur | Action réalisée
2 Moteurs
Avancer, reculer, changer de direction
2 LED RGB
Eclairer, signaler
Buzzer
Émettre un son

## Slide 4: Boutons et capteurs :
Pour interagir avec son environnement et y recueillir des informations, on retrouve sur le robot :
Capteur | Type d’informations
Bouton poussoir
Capteur de luminosité
2 modules de suivi de ligne à infrarouge
Module à ultrasons
Led de réception IR
Module Wifi / Bluetooth
Bouton programmable, déclenche une action selon la position on/off
Composant qui va renseigner sur la quantité de luminosité reçue
Ensemble de deux capteurs capables de distinguer un changement de contraste blanc/noir
Module composé d’un émetteur et d’un récepteur d’ultrasons
Composant qui va recevoir les codes Infra-rouges émis par la télécommande
Permet de recevoir les ordres émis par l'ordinateur.

## Slide 5: Equipement de notre robot : Localiser les capteurs et actionneurs
Carte Bluetooth ou WIFI
Bouton de mise sous tension
Cordon d’alimentation
LED (3 couleurs) RGB1
Bouton poussoir
Capteur de luminosité
LED (3 couleurs) RGB2
Buzzer
Prise pour Capteur/Actionneur optionnel
Prise USB de liaison avec le PC
Surlignez en rouge les capteurs et en bleu les actionneurs

## Slide 6: Equipement de notre robot : Localiser les capteurs et actionneurs
Roue motrice droite
Moteur de la roue droite
Module de suivi de ligne à infrarouge
Moteur de la roue gauche
Roue motrice gauche
Surlignez en rouge les capteurs et en bleu les actionneurs

## Slide 7: Equipement de notre robot : Localiser les capteurs et actionneurs
Module de suivi de ligne à infrarouge
Module à ultrasons
Surlignez en rouge les capteurs et en bleu les actionneurs

## Slide 8: Analyse fonctionnelle du robot mBot
IR ultrason
Piles / Batterie
Moteurs
Réducteur Roues

## Slide 9: L’environnement de programmation : Le logiciel de programmation mBlock
Le robot est connecté :
Point au vert et Indication « Connecté » dans le bandeau
Zone de construction de votre programme par « cliquer-déposer » des blocs des différents scripts.
Pour un meilleur confort de travail cliquer sur cette flèche ou choisir « petite scène » dans le menu EDITION

## Slide 10: Connecter mBot avec votre ordinateur
Connecter votre câble USB :
Banchez la clé WIFI

## Slide 11: Mes premiers pas dans la programmation avec mBlock
Programme test:
Quand l'icône départ est appuyée, le robot doit se déplacer en avant à la vitesse 100 pendant 1 secondes, recule à la vitesse 100 pendant 1 seconde, puis s'arrêter.
Connecter votre robot
Construire votre programmation, attention de rentrer les valeurs au clavier ou choisir dans la liste déroulante :
Cliquez sur le drapeau vert

## Slide 12: Mes premiers pas dans la programmation avec mBlock
C’est à votre tour :
Quand l'icône départ est appuyée, le robot doit se déplacer en avant à la vitesse 100 pendant 2 secondes, tourner à droite à la vitesse 50 pendant 1 secondes, puis s’arrête. Le programme se répète 4 fois.